## Slide 1: Tópicos em Sistemas de Informação
Tecnologia WAP

## Slide 2: Seminário Tecnologia WAP
Disciplina: Tópicos em Sistemas de Informação
Prof.: Dr. Marcelo A. S. Turine
Grupo ADGI:
  Alexandre Fabrício de Oliveira
  Daniel André Janzen
  Giovane Duarte Garcia
  Isaac Borges Capillé Junior

## Slide 3: Tópicos Abordados
Origens do WAP
O que é WAP
Funcionamento WAP
Comparando WAP com Internet
Arquitetura WAP
Segurança WAP
Perspectiva WAP
Fontes de Informação

## Slide 4: Origens do WAP
Wap Fórum - www.wapforum.org
Criado em 12/1997 (Nokia, Motorola, Ericsson, Phone.com)
Mais de 200 membros atualmente
Desenvolveu um padrão “de facto” para comunicação wireless

## Slide 5: O que é WAP?
O Wireless Application Protocol (WAP) é uma especificação aberta e global, que visa permitir que usuários de dispositivos móveis sem fio (telefones celulares, pagers, rádios, PDA's e handheld em geral), acessem facilmente informações e serviços de forma instantânea. Esta especificação foi desenvolvida pelo WAP Fórum e está sendo amplamente adotada pela indústria, possibilitando o acesso à Internet através de aparelhos de telefonia celular.

## Slide 6: Equipamentos WAP
Celular
PDA
Placa de Rede Wireless
Wireless Router
Notes: Celular
Ericsson
T-68 grau
PDA
Handspring
Treo 180
Router
Acer
WarpLink Broadband Router Kit

## Slide 7: Funcionamento WAP
WAP permite o envio de informações e serviços de forma facilitada para usuários móveis, independentemente de hora e lugar. Um dispositivo WAP é necessário para acessar esses serviços. Um dispositivo WAP pode ser um telefone celular, um PDA ou um computador do tipo handheld.
Para visualizar informações e serviços através da rede wireless, o dispositivo WAP necessita ter instalado um browser WAP, chamado de microbrowser.

## Slide 8: Funcionamento WAP
O browser interpreta e exibe conteúdo desenvolvido para o ambiente WAP. Esse conteúdo é criado através da linguagem WML (Wireless Markup Language ou Linguagem de Marcação Wireless). A WML é semelhante à HTML que é usada na criação de sites da Web. Mas, ao contrário da HTML, WML foi criada para atender às necessidades dos dispositivos e redes wireless.
Para acrescentar recursos dinâmicos às aplicações WML, usa-se a linguagem WMLScript, uma linguagem semelhante à JavaScript. Tanto WML como WMLScript são adaptadas e otimizadas para o ambiente wireless.

## Slide 9: Funcionamento WAP
O conteúdo WML consiste de um ou mais cards e não é construído como páginas da Web. WML usa cards e decks para especificar seu conteúdo. Um card é normalmente uma unidade de interação com o usuário e um deck seria o mesmo que uma página.
O padrão WAP define um ambiente de aplicações e protocolos de aplicações. Ele também define a tecnologia conhecida como WTA (Wireless Telephony Application ou Aplicações em Telefonia Wireless).

## Slide 10: Funcionamento WAP
A finalidade de WTA é fornecer meios para criar serviços de telefonia (voz) usando WAP. A interface entre as funções relacionadas à telefonia no dispositivo WAP é chamada de WTAI (Wireless Telephony Application Interface ou Interface para Aplicações de Telefonia Wireless).
Quando o browser WAP é usado para solicitar informação, o pedido da URL é enviado usando os protocolos WAP. Esse pedido é enviado através da rede wireless para o gateway WAP. O gateway permite aos usuários da rede wireless conectarem-se à Internet.

## Slide 11: Comparando WAP com Internet
Uma solicitação é enviada de um computador até um servidor Web através da Internet.
O servidor interpreta a solicitação e envia a resposta ao computador que a solicitou, onde será exibida.
Internet

## Slide 12: Comparando WAP com Internet
O dispositivo WAP (um telefone celular, por exemplo), envia uma solicitação através da rede wireless para um Gateway WAP. O gateway converte a requisição para um protocolo da Web e a envia para o servidor Web.
WAP

## Slide 13: Comparando WAP com Internet
O servidor Web envia a resposta para o gateway onde a mesma é convertida e codificada, sendo enviada através da rede wireless até o dispositivo que originou a solicitação, onde é exibida.
WAP

## Slide 14: Comparando WAP com Internet
O mercado é mais abrangente
A largura de banda é menor
Delays são mais freqüentes
Dispositivos com pouco poder de processamento, memória reduzida, pequeno display e entrada de dados limitada

## Slide 15: Arquitetura WAP
Notes: Quando o browser WAP é usado para solicitar informação, o pedido da URL é enviado usando os protocolos WAP. Esse pedido é enviado através da rede wireless para o gateway WAP. O gateway permite aos usuários da rede wireless conectarem-se à Internet.
Quando a solicitação recebida é decodificada, o gateway executa algumas tarefas. Então a solicitação decodificada é convertida do protocolo WSP (no padrão WAP) para o protocolo da Internet HTTP. A seguir, o que acontece é o envio dessa requisição para o web server através da Internet. O web server recebe, lê a requisição e retorna uma resposta com conteúdo WML para o gateway WAP.
O gateway WAP recebe o conteúdo WML do servidor web e o converte para o padrão bytecode do WAP, codificando a informação para um formato binário de forma que possa ser usada menos largura de banda. Essa redução pode variar de 40 a 70%.
O conteúdo codificado é encriptado e enviado através da rede wireless para o browser WAP. O browser recebe a resposta do gateway WAP e a exibe no display do dispositivo WAP.

## Slide 16: Qual o sistema de segurança utilizado nos telefones WAP?
Os aparelhos WAP vêm com um protocolo de criptografia e autenticação chamado Wireless Transport Layer Security (WTLS - camada de transporte de segurança sem fio), que garante a privacidade da conexão, possibilitando a navegação de forma segura entre o celular e a central telefônica. Este protocolo possibilita adicionalmente a verificação da autencidade tanto do aparelho celular quanto do provedor.

## Slide 17: Perspectiva WAP
Digitando-se WAP dentro de qualquer das ferramentas de busca na Internet, o resultado, invariavelmente será uma montanha de links apontando para artigos, software e páginas corporativas.
Em Julho de 2000 a Amazon.com e a Sprint (www.sprint.com) iniciaram a venda de produtos que podem ser comprados pelos usuários usando o telefone celular.

## Slide 18: Perspectiva WAP
A GVT testou em abril deste ano ADSL sem fio usando a tecnologia EMGW (Enhanced Multigain Wireless) com velocidade de até 512 Kbps.
Nos países mais desenvolvidos tecnologicamente está se tornando cada vez mais comum encontrarmos redes wireless em escritórios.
Notes: GVT testa ADSL sem fio
Quinta-feira, 23 de maio de 2002 - 17h30
SÃO PAULO – A GVT, operadora-espelho da Brasil Telecom, começou os primeiros testes do acesso via ADSL sem fio.
A tecnologia responsável por isso é a EMGW ou Enhanced Multigain Wireless, que opera na frequência de 3,5 GHz e possibilita o acesso à internet em até 512 Kbps. Os EMGW são da israelense ECI, a mesma companhia que fornece os equipamentos WLL para a GVT.
Os testes começaram no mês passado em Curitiba em 25 residências e, agora, partem para Porto Alegre. Ainda não há previsão para o lançamento comercial da tecnologia.
Info Online
http://www2.uol.com.br/info/aberto/infonews/052002/23052002-15.shl

## Slide 19: Fontes de Informação
Aprenda Wap
www.aprendawap.com.br
Wap Forum
www.wapforum.com
E-Wap
www.e-wap.com.br